法国里昂灯光节（雨打芭蕉）作品系统描述

- 系统型号特点参数参数

主机型号；YM-LM501

分机型号；YM-SVE4X512

1.1 YM-LM501的特点

- 控制方式：联机控制(以太网)/脱机控制。默认联机优先，联机信号停止后控制器自动切换到脱机模式；

- 联机控制支持“LED演播软件”（本公司软件）或“MADRIX”软件，后者采用ART-NET协议；

- 可多台LM501通过无线组成局域网络，实现无线联动；*

- 通过手机可远程切换 模式、数度、亮度；*

- LM501有控台接口，可通过DMX控制台实时调SD卡的场景、速度、亮度和单独某几个场景循环；*

- 一套系统可以统一控制不同IC灯具或不同厂家的灯具；

- 多台LM501可通过交换机协同来实现超大项目的集中控制；

1.2  YM-LM501  的规格

| 尺寸 | 288*154*45mm | 输出数据信号 | TTL/RS485 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重量 | 1100g | 储存介面 | SD 卡 |
| 外观颜色 | 灰/黑色 | 灰度级别 | 32-65536级 |
| 工作电源 | AC100~240V 50/60Hz | 工作温度 | -30~65℃ |
| 消耗功率 | 最大15W | 最大控制像素 | 4*512像素 |
| 输出控制端口 | 4 port | 配套软件 | LED演播软件 |
| 可控IC | 单线：TM1804、TM1829、UCS1903、TLS3001、TLS3008； 两线：DMX512、P9813、LPD6803、LPD8806、SM16716、WS2801、MBI6021、MBI6024、MY9221等等 |

2雨打芭蕉作品系统描述

- 在雨打芭蕉这个作品系统运用了多项新型技术，多种灯具多种芯片IC型号同时集成在一台主机系统进行集成控制。现场灯具类型繁多，面积较大信号传输距离较远。既要实现分机位置集中放置，又要保证现场信号远距离传输信号稳定确保灯具运作流畅。主机运用联机以太网技术进行通讯传输，”软件，后者采用ART-NET协议；外挂人体手势识别感应，同时实现声光加手势完美结合实现互动的效果。现场系统稳定，调试顺畅，效果流畅，亲身体验给人既美丽又震撼感觉。